## Slide 1: Primele etape spre dezvoltarea unui sistem autonom
Coordonator Ştiinţific:
Ș.l. Dr. Ing. Roxana Florescu
Absolvent:
Moisă Paula

## Slide 2: Cuprins
1. Scop
2. Control de la distanță
3. Modul de urmărire linie
4. Detecție obstacole
5. Monitorizare alimentare
6. Concluzii

## Slide 3: 1. Scop
Mașina controlată prin intermediul telefonului
Funcționalități
Control direcție
Control viteză de deplasare
Control de la distanță
Conexiune Bluetooth

## Slide 4: 2. Control de la distanță – Conexiune Bluetooth
Placa de dezvoltare Arduino Uno
- Microcontroller ATmega328 (RISC)
- 14 pini I/O digitali (6 permit iesiri de tip PWM)
- 6 pini IN analogici
- Port USB
Caracteristici:
- Unitate centrală de procesare

## Slide 5: 2. Control de la distanță – Conexiune Bluetooth
Placa de dezvoltare Arduino Uno
Modul Bluetooth HC-05
- 2 pini alimentare: GND si +5V
- 2 pini interfața serială: RX si TX (3.3V)
- Interfața serială UART
Caracteristici:
- Permite controlul prin Bluetooth

## Slide 6: 2. Control de la distanță – Conexiune Bluetooth
Placa de dezvoltare Arduino Uno
Modul Bluetooth HC-05
- HV – pin IN înaltă tensiune
- LV – pin IN joasă tensiune
- HVx – canale înaltă tensiune
- LVx – canale joasă tensiune
Caracteristici:
- Permite conversia 5V (Arduino) -> 3.3V (HC-05)
Convertor nivel logic

## Slide 7: 2. Control de la distanță – Conexiune Bluetooth
Schemă de conectare
Funcții C

## Slide 8: 2. Control de la distanță – Control motoare
Motor DC
- PHASE – Control direcție înainte/înapoi
- ENABLE – Control viteză de rotație
Caracteristici:
- Asigură deplasarea înainte/înapoi a mașinii
Motor de CC cu perii
Driver DRV8838

## Slide 9: 2. Control de la distanță – Control motoare
Motor DC
Schema de conectare
PHASE | ENABLE | SLEEP | OUT1 | OUT2 | Modul de operare
0 | PWM | 1 | PWM | L | înainte/frână la viteza PWM%
1 | PWM | 1 | L | PWM | înapoi/frână la viteza PWM%
Funcționare

## Slide 10: 2. Control de la distanță – Control motoare
Motor DC
Servo-motor
- 2 pini alimentare: GND si +5V
- 1 pin IN PWM
- Interval variație unghi: 0º-180º
Caracteristici:
- Asigură virarea la stânga/dreapta a mașinii

## Slide 11: 2. Control de la distanță – Control motoare
Motor DC
Servo-motor
Funcționare
Perioada PWM [ms] | Latime Puls [ms] | Unghi [°]
20 | 0.5 | 0
20 | 1.5 | 90
20 | 2.5 | 180
20 | 0.5 + x/90 | x
Schema de conectare

## Slide 12: 2. Control de la distanță – Conexiune Bluetooth
Schema de conectare
Funcții C
- Control motor DC
- Control servo-motor

## Slide 13: 2. Control de la distanță – Aplicația Android
MIT App Inventor
- Mediu de programare intuitiv
- Aplicații Smartphone-uri si tablete

## Slide 14: 2. Control de la distanță – Aplicatia Android
MIT App Inventor
Interfața grafică utilizator

## Slide 15: 2. Control de la distanță – Aplicatia Android
MIT App Inventor
Interfata grafica utilizator
- Control conexiune Bluetooth

## Slide 16: 2. Control de la distanță – Aplicatia Android
MIT App Inventor
Interfața grafică utilizator
- Control conexiune Bluetooth
- Control deplasare înainte

## Slide 17: 2. Control de la distanță – Aplicatia Android
MIT App Inventor
Interfața grafică utilizator
- Control conexiune Bluetooth
- Control deplasare înainte
- Control deplasare înapoi

## Slide 18: 2. Control de la distanță – Aplicatia Android
MIT App Inventor
Interfata grafica utilizator
- Control conexiune Bluetooth
- Control deplasare înainte
- Control deplasare înapoi
- Control viteza de deplasare

## Slide 19: 2. Control de la distanță – Aplicatia Android
MIT App Inventor
Interfata grafica utilizator
- Control conexiune Bluetooth
- Control deplasare inainte
- Control deplasare inapoi
- Control viteza de deplasare
- Control deplasare stanga/dreapta
- Accelerometrul integrat în telefon

## Slide 20: 3. Modul de urmărire linie
Modul Line Follower
- 3 senzori IR TCRT5000
- Distanță operare: 0.2 – 15 mm
Caracteristici:
- Asigură deplasarea pe traseul de culoare neagră
- Distanță operare optimă: 2.5 mm

## Slide 21: 3. Modul de urmărire linie
Modul Line Follower
Caracteristici:
- Asigură selectarea modului de funcționare a mașinii
Switch ON/OFF
- ON: mod urmărire linie
- OFF: mod control de la distanță

## Slide 22: 3. Modul de urmărire linie
Schema de conectare
Funcții C

## Slide 23: 4. Detecție obstacole
Senzor ultrasonic HC-SR04
- Distanța operare: 2 – 450 cm
Caracteristici:
- Asigură detecția obstacolelor
- Precizie: 0.3 cm
- Unghiul detecție sensor: 15°

## Slide 24: 4. Detecție obstacole
Senzor ultrasonic HC-SR04
Caracteristici:
- Semnalizează apropierea mașinii de obstacole
- Frecvența aleasă: 727.8Hz
Modul Buzzer
Buzzer
Generator semnal dreptunghiular
NE555

## Slide 25: 4. Detecție obstacole
Schema de conectare
Schema de conectare
Funcții C

## Slide 26: 5. Monitorizare alimentare
Schema de conectare
Schema de conectare
Funcționare
Funcții C

## Slide 27: 6. Concluzii
Aprofundare noțiuni HW
Aprofundare noțiuni limbaj de programare C
Aprofundare MIT App Inventor

## Slide 28
Vă mulțumesc pentru atenție!